## Slide 1
Transportul Si distribuTia energiei electrice
(T.D.E.E.)
CURS 1
IAŞI - 2019

## Slide 2
STRUCTURA ŞI OBIECTIVUL CURSULUI
Orice inginer care îşi doreşte o pregătire în domeniul ingineriei electrice are nevoie
de elemente de bază ale instalațiilor de
T.D.E.E.
NOTA FINALĂ:
50% nota examen final *;
25% + 25% nota aplicații (proiect, laborator);
* Nota trebuie să fie > 5 (cinci).

## Slide 3
Bibliografie minimală
Georgescu Gh., Neagu B.
Proiectarea şi exploatarea asistată de calculator a sistemelor publice de repartiţie şi distribuţie a energiei electrice
Volumul 1 și 2, Editura Academică „AXIS”, Iaşi, 2012.
Georgescu Gh., Neagu B.
Analiza regimurilor permanente de funcționare ale rețelelor electrice din sistemul electroenergetic
Volumul 1 și 2, Editura PIM Iaşi, 2014.
Georgescu Gh., Istrate M., Varvara V., ş.a.
Transportul şi distribuţia energiei electrice, vol. 1,2
Editura „Gh. Asachi”, Iaşi, 2001.
Georgescu Gh.
Sisteme de distribuţie a energiei electrice
Ed. Politehnium, Iaşi, 2007-2008.
Lucrări de laborator, publicate on-line:
www.ovidiu-ivanov.ieeia.tuiasi.ro

## Slide 4
Introducere
Avantajele utilizării energiei electrice:
poate fi produsă pe orice amplasament care corespunde din punct de vedere tehnic şi economic;
poate fi transmisă rapid şi economic la distanţe mari;
se poate distribui economic la un număr mare de consumatori, de puteri diverse;
poate fi transformată, în condiţii avantajoase, în alte forme de energie finită, necesară diferitelor activităţi, respectiv căldură, lumină, lucru mecanic pentru acţionări, procese chimice;
utilizarea energiei electrice nu determină reziduuri;
se poate măsura cu precizie şi se pretează bine la automatizări.

## Slide 5
Sistem electroenergetic şi reţele electrice
Sistem electroenergetic - ansamblul instalaţiilor care servesc la producerea, transportul, distribuţia şi consumul energiei electrice.
Instalaţii T.D.E.E. (rețele electrice) - ansamblu de linii electrice aeriene, linii electrice în cablu, staţii de transformare, posturi de transformare, puncte de alimentare, puncte de conexiuni etc.

## Slide 6
Structura actuală a sistemului electroenergetic
SISTEM
electroenergetic
~
Transportul
energiei
electrice
PIAŢA DE
ENERGIE
ELECTRICĂ
Distribuţia
energiei
electrice
Consumatori
eligibili
Consumatori
captivi

## Slide 7
Transportul și distribuția energiei electrice

## Slide 8
Problemă – generarea din resurse regenerabile

## Slide 9
Introducere
Instalaţiile de T.D.E.E. trebuie să satisfacă următoarele condiţii:
asigurarea continuităţii în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, în funcţie de natura efectelor produse de întreruperile în alimentare;
siguranţa în funcţionare a instalaţiilor;
asigurarea parametrilor calitativi ai energiei electrice furnizate consumatorilor;
reducerea impactului instalaţiilor energetice şi a procedurilor tehnologice asupra mediului exterior;
reducerea pierderilor tehnologice şi a costului energiei electrice livrate consumatorilor;
eficienţa economică a investiţiilor.

## Slide 10
Clasificarea reţelelor electrice
Structură
Tensiune
Topologie
Funcţie
Sistemul de curent adoptat
Instalaţii de transport şi distribuţie a energiei electrice

## Slide 11
Clasificarea după structură
LEA
LEC (LES)

## Slide 12
Clasificarea după tensiune
Prin tensiunea nominală a unei linii se înţelege valoarea efectivă a tensiunii între faze (tensiunea de linie). Pentru liniile la care sunt racordaţi direct receptori, tensiunea nominală a liniei coincide cu tensiunea nominală a receptoarelor. La liniile de JT cu conductor de nul, se precizează, în plus, şi tensiunea între fază şi nul.
Clasa reţelei | Limitele de tensiune | Tensiuni nominale
Reţele de foarte joasă tensiune | 50 V | 12, 24, 36 V
Reţele de joasă tensiune | 50  1000 V | 230/127, 400/230, 500 (690) V
Reţele de medie tensiune | 1  35 kV | 3, 5, 6, 10, 15, 20, 25, 30, 35 kV
Reţele de înaltă tensiune | 35  275 kV | 60, 110, 220 kV
Reţele de foarte înaltă tensiune | 300 kV | 400, 750 kV

## Slide 13
Tensiuni nominale - SUA

## Slide 14
Clasificarea după funcţia lor
Reţelele de utilizare - instalaţii electrice interioare, ce alimentează un număr mare de receptoare casnice de JT şi mici motoare de puteri, mici (între câţiva waţi - câţiva kilowaţi) şi reţele industriale ce alimentează direct receptoare de JT şi uneori de MT.
Reţelele de distribuţie au funcţia să distribuie energia electrică reţelelor de utilizare sau consumatorilor prin două sau trei trepte de tensiune:
o reţea de joasă tensiune, alimentată prin intermediul posturilor de transformare (PT);
o reţea de medie tensiune, alimentată fie direct din staţia de transformare (ST), fie indirect, prin intermediul punctelor de alimentare (PA);
o reţea de 110 kV – (reţea de repartiţie).
Reţelele de transport au rolul de a tranzita puterile evacuate din centralele de puteri mari, de ordinul sutelor şi miilor de MW, la distanţe mari, până la centrele importante de consum.

## Slide 15
Clasificarea după topologie
RADIALE
fideri
distribuitor de MT
110kV
ST
20 kV
0,4 kV
PT
PT
PT
PT
0,4 kV
0,4 kV
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PA
distribuitor de joasă tensiune
PT
PT
PT
ST
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
oferă un grad scăzut de siguranţă în alimentarea consumatorilor;
au avantajul că necesită investiţii relativ mici;
au o exploatare comodă;
necesită o aparatură de protecţie simplă.

## Slide 16
Clasificarea după topologie
BUCLATE
ST
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
Reţelele buclate asigură alimentarea consumatorilor cu energie electrică din două părţi distincte. Astfel:
asigură o siguranţă mai mare în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor;
investiţiile necesare pentru realizarea lor sunt mai mari, în comparaţie cu reţelele radiale.

## Slide 17
Clasificarea după topologie
COMPLEX BUCLATE
Reţelele buclate complex permit alimentarea consumatorilor prin mai multe căi distincte. De aceea:
reţele prezintă o siguranţă mare în alimentarea consumatorilor cu energie electrică;
permit realizarea unor regimuri economice de funcţionare;
în schimb, necesită mai multă aparatură de protecţie şi mai complicată;
investiţiile necesare realizării unor astfel de reţele sunt ridicate.

## Slide 18
Clasificarea după sistemul de curent adoptat
Reţelele de curent continuu
Reţelele de curent alternativ care se împart în:
Rețele monofazate.
Rețele trifazate.

## Slide 19
Rețeaua de transport
www.transelectrica.ro

## Slide 20
Rețele de distribuție

## Slide 21
Piața de energie electrică din România
Piaţa en-gros – producători, furnizori, consumatori mari.
Piața contractelor
Piața pe ziua următoare
Piața intrazilnică
Piața de echilibrare
Piața serviciilor de sistem
Piața certificatelor verzi
Piața en-detail – furnizori, consumatori mici

## Slide 22
Piața de energie electrică din România

## Slide 23
Piața de energie electrică din România

## Slide 24
Piața de energie electrică din România
Piaţa contractelor bilaterale - asigură tranzacţiile bazate pe contracte reglementate, precum şi a contractelor bilaterale care au un conţinut negociat de părţile interesate.
Piaţa Centralizată pentru Contracte Bilaterale de Energie Electrică atribuite prin licitaţie publică, a producătorilor, furnizorilor şi consumatorilor eligibili, în care ofertele se fac la vedere şi nu sunt standardizate din punct de vedere al cantităţilor ofertate, perioadelor şi termenelor de livrare.
Piaţa Centralizată pentru Contracte Bilaterale de Energie Electrică cu Negociere Continuă (Forward) deschisă producătorilor, furnizorilor şi marilor consumatori industriali.

## Slide 25
Piața de energie electrică din România
Piaţa pe ziua următoare (PZU) - serveşte la tranzacţionarea cantităţilor de energie electrică produse ori necesare, neacoperite prin contract. Aceasta oferă un cadru centralizat pentru vânzarea şi cumpărarea energiei electrice de către participanţii la piaţa angro, necesar operatorului comercial OPCOM.
Piaţa de echilibrare (PE) - coordonată de Operatorul pieţei de echilibrare (OPE) din cadrul Transelectrica. Aceasta are ca scop achiziţionarea energiei pentru asigurarea flexibilităţii şi stabilităţii SEN şi rezolvarea comercială a restricţiilor de reţea.
Piaţa serviciilor de sistem tehnologice - are ca scop asigurarea unei cantităţi suficiente de servicii de sistem pentru Operatorul de transport şi distribuitori, în scopul exploatării optime a SEN.
Piaţa certificatelor verzi – conform reglementărilor, furnizorii sunt obligaţi să achiziţioneze energie produsă din surse regenerabile însumând o cotă stabilită din producţia anuală de energie.

## Slide 26
T.D.E.E. – CE VA URMA
Anul III - Transportul și Distribuția Energiei Electrice I
parametrii electrici ai instalațiilor componente ale rețelelor electrice
calculul electric al rețelelor simple
calitatea alimentării cu energie electrică (pierderi de putere și energie, reglarea tensiunii)
Anul IV - Transportul și Distribuția Energiei Electrice II
Linii lungi
Analiza asistată de calculator a funcționării rețelelor electrice de distribuție radiale (teoria grafurilor)

## Slide 27
T.D.E.E. – CE VA URMA
Anul IV - Sisteme Electroenergetice I
Analiza funcționării rețelelor electrice de înaltă tensiune (buclate)
Scurtcircuite
Anul IV - Sisteme Electroenergetice II
Echivalenți de rețea
Estimarea stării sistemelor electroenergetice
Stabilitatea sistemelor electroenergetice – studii de master
Piața de energie electrică – studii de master

## Slide 28
Oare aceasta să fie cauza perturbaţiilor din reţea??????

## Slide 29
O grupa excepțională!
Bogdan Constantin NEAGU
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată